## Slide 1
BTS Conseil et commercialisation
de solutions techniques (BTS CCST)
Vendredi 4 février 2022

## Slide 2
Bloc de compétences 4
Mettre en œuvre l’expertise technico-commerciale
Notes: Présenter l’objectif de ce bloc (réf référentiel et GAP)

## Slide 3
A partir des activités réalisées par l’étudiant(e)
Élaboration d’un dossier
Support de l’épreuve U62 – Coef : 3
Notes: Les activités sont issus des périodes de stages en entreprise mais peuvent être complétées par d’autres réalisations effectuées au cours de la formation

## Slide 4
Direction générale de l’enseignement scolaire – Bureau de la formation des personnels enseignants et d’éducation
Exemple
Démarche d’élaboration
Présentation du dossier
- Evaluation des compétences
Le tank à lait Opticool

## Slide 5
COMPETENCES :
C4-1 Réaliser une veille sectorielle et concurrentielle
C4-2 Analyser les besoins d’un secteur/segment
C4-3 Produire des solutions TC
C4-4 Mettre en œuvre une formation technique ciblée
1° le secteur d’activité ou le marché de l’entreprise de référence choisie
2° l’environnement technologique et normatif
3°la description, l’analyse, la performance de la solution choisie
4°la formation associée
ELEMENTS A ABORDER

## Slide 6
Direction générale de l’enseignement scolaire – Bureau de la formation des personnels enseignants et d’éducation
C4-1 Réaliser une veille sectorielle et concurrentielle
- Identifier les sources d’informations - Rechercher les informations - Classifier les données - Mettre en forme l’information à la cible et la diffuser - Respecter les règles de communication technique et les procédures de l’entreprise

## Slide 7
Direction générale de l’enseignement scolaire – Bureau de la formation des personnels enseignants et d’éducation
Structuration de la démarche

## Slide 8
Direction générale de l’enseignement scolaire – Bureau de la formation des personnels enseignants et d’éducation
PARTIE A : LE SECTEUR D’ACTIVITÉ DE SERAP Group
https://www.groupeserap.fr
Tank à lait
Cuve vinicole
Container : Pour stockage et transports de produits liquides ou granulés pour l’industrie alimentaire, pharmaceutique …
Tunnel cryogénique
A.1 L’offre globale
Sources : vidéos SERAP

## Slide 9
A.2 Cryogénie : Savoir-faire
Surgélation
Réfrigération + maintien du froid
Cuve vinicole
Tank à lait
Notes: Culture technologie

## Slide 11
La gamme tanks à lait
First SE
Refroidisseur vertical First SV
First CS
Opticool
Notes: Tank à lait ou refroidisseur à lait
Une vache en moyenne produit 25 litres de lait par jour, sur neuf à dix mois dans l’année. Les deux mois suivants elle est en pause avant de repartir sur un cycle de 9/10 mois avec la conception d’un nouveau veau.
À titre de comparaison une chèvre produit seulement 5 litres au quotidien et une brebis 2 litres.

## Slide 12
Structuration du dossier

## Slide 13
COMPETENCES :
C4-1 Réaliser une veille sectorielle et concurrentielle
C4-2 Analyser les besoins d’un secteur/segment
C4-3 Produire des solutions TC
C4-4 Mettre en œuvre une formation technique ciblée
1° le secteur d’activité ou le marché de l’entreprise de référence choisie
2° l’environnement technologique et normatif
3°la description, l’analyse, la performance de la solution choisie
4°la formation associée
ELEMENTS A ABORDER

## Slide 14
C4-2 Analyser les besoins d’un secteur/d’un segment
- Déterminer les besoins d’un segment/ou d’un secteur - Prendre en compte les différents objectifs de l’entreprise - Intégrer les normes en vigueur pour le segment cible - Déterminer les différentes composantes d’une solution technico-commerciale -Participer à l’élaboration du cahier des charges fonctionnel, à son évolution

## Slide 15
Direction générale de l’enseignement scolaire – Bureau de la formation des personnels enseignants et d’éducation
PARTIE B : L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU TANK A LAIT :
La filière

## Slide 16
B.1 Analyse du marché des tanks ou refroidisseurs de lait
LES PRINCIPALES TENDANCES : L’offre
 Marché de niche, faible taux de renouvellement Importantes dépenses en R&D : Innovations (fabrication de la cuve, équipements), démarches de rétrofit.

## Slide 17
Direction générale de l’enseignement scolaire – Bureau de la formation des personnels enseignants et d’éducation
La demande
typologie de clients :
Les éleveurs laitiers
- 32,5 % des producteurs de lait
propriétaires de leur tank.
Critères d’achat :
° qualité du lait,
° indépendance,
° Coût de fonctionnement,
° création de valeur avec le retour sur investissement,
Développement d’achats
groupés
Les laiteries :
5 groupes industriels,
Achats annuels de renouvellement ou de développement des parcs de location,
Intervenants dans le processus d’achat : directeur des achats, responsable froid ferme….
Sources :
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture https://www.anjou-agricole.com
https://www.reussir.fr/lait/effacez-la-consommation-electrique-du-tank-lait-cest-possible
https://www.web-agri.fr/traite/article/167369/mieux-vaut-il-etre-proprietaire-ou-locataire-de-son-tank-a-lait-

## Slide 18
Les principales variables environnementales du tank à lait :
ISO 5708 et EN 13 732
Dossier PCAEA
Réglementation refroidisseur à lait
La traite et la collecte du lait
B.2
Le lait un produit délicat
B.3
B.4
Les aides
B.5
Notes: Se sont des choix

## Slide 19
Direction générale de l’enseignement scolaire – Bureau de la formation des personnels enseignants et d’éducation
B.6 La concurrence
Notes: Les activités sont issus des périodes de stages en entreprise mais peuvent être complétées par d’autres réalisations effectuées au cours de la formation

## Slide 20
La formalisation du contenu du dossier

## Slide 21
COMPETENCES :
C4-1 Réaliser une veille sectorielle et concurrentielle
C4-2 Analyser les besoins d’un secteur/segment
C4-3 Produire des solutions TC
C4-4 Mettre en œuvre une formation technique ciblée
1° le secteur d’activité ou le marché de l’entreprise de référence choisie
2° l’environnement technologique et normatif
3°la description, l’analyse, la performance de la solution choisie
4°la formation associée
ELEMENTS A ABORDER

## Slide 22
Direction générale de l’enseignement scolaire – Bureau de la formation des personnels enseignants et d’éducation
C4-3 Produire des solutions technico-commerciales pour un segment cible
- Identifier et caractériser des solutions - Classifier des solutions à partir de critères technico-économiques (techniques, économiques, financiers) du cahier des charges - Mobiliser des ressources les partenaires externes et internes - Élaborer des solutions adaptées à un problème technico-économique identifié
Notes: Les activités sont issus des périodes de stages en entreprise mais peuvent être complétées par d’autres réalisations effectuées au cours de la formation

## Slide 23
C- Le tank à lait avec système Opticool :
C-1) Le projet tank 2020 (1)
C-2) Présentation du tank à lait (2)
C-2bis) Vidéo Mise en place chez un client (annexe N°1)
C-3) Présentation du tank à lait avec système Opticool (1)
C-3-0) La plaquette du tank Opticool (annexe)
C-2bis) Vidéo Motion Design Opticool (annexe)
  C-3-1) Les échangeurs thermiques (1)
  C-3-2) Le principe du cycle thermodynamique (1)
  C-3-3) Le fluide caloporteur (1)
  C-3-4) L’automate programmable (1)
C-4) Caractérisation de la solution et identification
des paramètres influents (1)
C-5) La chaudronnerie fine inoxydable alimentaire
(l’inox et les soudures) (1)
Notes: Tank à lait ou refroidisseur à lait

## Slide 24
Direction générale de l’enseignement scolaire – Bureau de la formation des personnels enseignants et d’éducation
PARTIE C : LE TANK A LAIT AVEC SYSTÈME OPTICOOL
C.1 Le projet Tank 2020
- Démarrage en 2015
- Objectifs : Réduire la consommation d’énergie
    Fluide frigorigène à faible PRG
- Consortium (soutien technique et financier)
Notes: Les activités sont issus des périodes de stages en entreprise mais peuvent être complétées par d’autres réalisations effectuées au cours de la formation

## Slide 25
Septembre 2021

## Slide 26
C.2 Présentation du tank

## Slide 27
Réalisation éventuelle d’une vidéo d’une installation d’un tank

## Slide 28
Refroidisseur à lait
Echangeur tubulaire coaxiaux
C.3 Système Opticool, analyses fonctionnelle, structurelle et comportementale
Notes: Tank à lait ou refroidisseur à lait
Que me faut-il pour pouvoir comprendre le système et atteindre une expertise ?

## Slide 29
Des connaissances techniques associées....
Echangeurs thermiques
C3.1
Le cycle thermodynamique (transfert de calories)
C3.2
Le fluide caloporteur
C3.3
Les automates programmables
C3.4

## Slide 30
Notes: Température du fluide va passer d'environ 60°C à -20°C

## Slide 31
Echangeur tubulaire coaxiaux
Notes: Tank à lait ou refroidisseur à lait
- 40% de conso électrique pour le refroidissement du lait
70% de conso avec ajout d’un pré-refroidisseur
Récupération des calories : économie de 50% sur le chauffage de l’eau

## Slide 32
En haut les ventilateurs
Ballon d’eau chaude pour récupération des calories
Au milieu le coffret électrique
En bas les compresseurs détendeurs
Condenseur à l’extérieur

## Slide 33
Direction générale de l’enseignement scolaire – Bureau de la formation des personnels enseignants et d’éducation
C.4 Etude de la solution et identification des paramètres influents
A) Evolution des températures d’ambiance : des situations + /– favorables pour le tank
Traite conventionnelle
Traite robotisée

## Slide 34
Direction générale de l’enseignement scolaire – Bureau de la formation des personnels enseignants et d’éducation
C.4 Etude de la solution et identification des paramètres influents
Optimisation des consommations grâce au récupérateur de calories (RC) et pré-refroidisseur (PR) :

## Slide 35
Direction générale de l’enseignement scolaire – Bureau de la formation des personnels enseignants et d’éducation
C.4 Etude de la solution et identification des paramètres influents
Bilan de l’analyse permettant une expertise :
Tank consommant le moins :
☺ Condenseur extérieur,
☺ Pré refroidisseur, gain potentiel de 40% à 50 % sur la consommation du tank.
Condenseur int. et/ou mauvaise circulation d’air = Augmentation de T°C d’air de 10 à 20°C en hiver :
 Estimation surplus de consommation : +20%
 Risque de mise en sécurité des compresseurs en été (si température d’air trop élevée)
BEC consommant le moins :
☺ Récupérateur de chaleur, gain potentiel de 70% sur la consommation du BEC.
Association PR et RC possible
☺ Pas de surconsommation du BEC lorsque le pré refroidisseur est route.
Traite robotisée :
 Démarrage fréquent des compresseurs en détente directe = risque d’usure plus important,
☺ Débits de lait relativement faibles = meilleur échange si débit d’eau bien plus grand (x2)

## Slide 36
Direction générale de l’enseignement scolaire – Bureau de la formation des personnels enseignants et d’éducation
C-5) La chaudronnerie fine inoxydable alimentaire
(l’inox et les soudures)

## Slide 37
Direction générale de l’enseignement scolaire – Bureau de la formation des personnels enseignants et d’éducation
C-5) La chaudronnerie fine inoxydable alimentaire
(l’inox et les soudures)

## Slide 38
COMPETENCES :
C4-1 Réaliser une veille sectorielle et concurrentielle
C4-2 Analyser les besoins d’un secteur/segment
C4-3 Produire des solutions TC
C4-4 Mettre en œuvre une formation technique ciblée
1° le secteur d’activité ou le marché de l’entreprise de référence choisie
2° l’environnement technologique et normatif
3°la description, l’analyse, la performance de la solution choisie
4°la formation associée
ELEMENTS A ABORDER

## Slide 39
C4-4 Mettre en œuvre une formation technique ciblée
- Identifier les besoins - Définir les objectifs - Définir une méthodologie - Choisir les ressources - Élaborer des supports adaptés - Animer la formation

## Slide 40
Présentation de la solution Opticool en 5 volets
2) Formation à partir des éléments R&D du projet « Tank 2020 »
Identification des besoins et objectifs des formations
Notes: Cible possible : TC : Technico-commercial (Distributeur ou SERAP) FFL : Responsable « Froid-Ferme » d’une laiterie

## Slide 41
3) Formation rentabilité-Amortissement d’une installation
4) Formation chaudronnerie soudage
5) Test sous forme de diaporama
Objectif des formations

## Slide 42
Carte mentale
2 pages
6 pages
10 pages
1 page
1 page de garde
Le dossier final

## Slide 43
Gestion – Organisation du travail
(possibilité de créer une deuxième carte mentale)
Carte mentale N°1
Carte mentale N°2

## Slide 44
Autres annexes « papier »:
Les acteurs du projet « tank 2020 »
Le Glossaire
Schéma « solution Opticool » pour formation
Conclusion

## Slide 45
Remerciements
M. Patrick PERSON :
Responsable marketing « Refroidisseurs à lait » de la société Serap
M. Logan LECOQ :
Dr R&D génie thermique du Pôle Cristal (Dinan)
M. Denis MOREAU :
Frigoriste et responsable tank de la coopérative laitière Terrena (Nantes)

## Slide 46
Planification

## Slide 47
L’évaluation
En Contrôle en
Cours de
Formation
Elle se déroule :
- Situation d’évaluation orale qui peut comporter plusieurs séquences sous la forme d’entretiens ou de revues de projet.

## Slide 48
Planification

## Slide 49
La grille d’évaluation (C.C.F)

## Slide 50
FIN