## Slide 1
ASPIRATION INTEGREE

## Slide 2
ASPIRATION INTEGREE

## Slide 3
Céliane
Easy
Plastique Luxe
Prise plinthe
LES PRISES
Pour construction BBC : Prise avec passe-cloison étanche
Réseau filaire 24V

## Slide 4
LES PRISES

## Slide 5
LES ACCESSOIRES
Brosse radiateur
Turbobrosse
Brosse à habit
Capteur plat télescopique
Démarrage :
Classique « A la prise »
A la poignée
Solution sans fil par commande radio

## Slide 6
PRINCIPE D’IMPLANTATION
C’est un compromis entre le nombre de prises d'aspiration et la longueur du flexible d'aspiration.
Le flexible standard : 8 mètres .
Rallonge de 2,5 mètres si nécessaire.

## Slide 7
LES CANALISATIONS
On cherchera à :
Minimiser les longueurs de tube
Réduire le nombre de coudes et de raccords
Réduire les pertes de charges
Si la maison possède un seul niveau sans sous- sol
Tube PVC Ø 50,8

## Slide 8
LES CANALISATIONS
Si la maison possède un seul niveau sans sous- sol

## Slide 9
LES CANALISATIONS
Si la maison possède un sous- sol

## Slide 11
LES CANALISATIONS
Quelques astuces

## Slide 12
LA CENTRALE D’ASPIRATION

## Slide 13
LA CENTRALE D’ASPIRATION
Filtre auto-nettoyant
Prise d’admission
Filtre tissu

## Slide 14
LA CENTRALE D’ASPIRATION
Principe d’installation

## Slide 15
CHOIX DE LA CENTRALE

## Slide 16
Les packs
Comparatif des prix
Exemple du T170 à 1811 €
TE 375 (centrale + kit de nettoyage)  1243 €
Kit de canalisation (4 prises)  147 €
47 €
Les prises 3 EASY  75 €
1 Prise Plinthe  85 €
Les 4 contres prises  62 €
1 filtre tissu en plus  56 €
TOTAL  1715 €

## Slide 17
La TVA ?
10 % : Travaux dans un logement (+ de 2 ans)
5,5 % : Travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements
Les équipements que vous achetez vous-même pour les faire installer par une entreprise restent soumis au taux normal de 20 %. Dans ce cas, seule la prestation de pose est soumise au taux réduit.

## Slide 18
La concurrence ?

## Slide 19
La concurrence propose aussi des flexible rétractables

## Slide 20
FIN