## Slide 1: Les OAV techniques (Outils d’aide à la vente)
1TSTC
Joliot-Curie rennes

## Slide 2: Pince coupante électrique portative

## Slide 3: Pince coupante électrique portative
1) Plan de découverte ?
2) Arguments CAP ?

## Slide 4: Pince coupante électrique portative
Fonctions | Critères d’appréciation | Niveaux
FP1 : Couper électriquement des matériaux |  | 

## Slide 5: Pince coupante électrique portative
Fonctions | Critères d’appréciation | Niveaux
FP1 : Couper électriquement des matériaux | Types de matériaux | Zinc, cuivre, câble, aluminium, tube en fer, plastique, grillage, chemin de câbles
 | Diamètres de coupe | Variable selon l’application (changement de la tête de l’outil)
 | Capacité d’effort | De 900 à 1100 daN suivant tête de l’outil
 | Cadence | Jusqu’à 10 cycles par minutes
 | Autonomie | Jusqu’à 1000 cycles
 | Motorisation | Electrique

## Slide 6: La découverte client
Matériaux à couper
Le lieu de travail
Matériaux à couper, à sectionner
    le type (quels matériaux) ?
    Les formes ?
    Les diamètres, épaisseurs ?
    Les cadences de coupe désirées ?
Le lieu de travail
    Fixe ou itinérant ? Si itinérant durée désirée d’autonomie ?
    Description du poste de travail ?
    Branchement électrique ?
    Travail en hauteur ?

## Slide 7
Argumentaire CAP
Trouver deux arguments pour :
Le responsable d’une société 2) L’utilisateur
Caractéristiques | Avantages | Preuves
Effort opérateur : environ 1N | Facilité d’utilisation | Démonstration
Portable à la ceinture | Facilité d’utilisation | Plaquette ou photo
Caractéristiques | Avantages | Preuves
Jusqu’à 10 cycles par minute | Rentabilité de l’investissement (gain de temps  gain d’argent) | Démonstration
Silencieux : 72 dB | Ambiance de travail plus calme, salariés plus sereins, travail de meilleure qualité | Plaquette ou photo

## Slide 8
FC1 : Respecter l’utilisateur | Facilité de travail | Armoire de commande fixe ou mobile sur secteur
 |  | Alimentation fixe ou portable à la ceinture (batterie)
 |  | Maniable et progressif
 |  | Liberté de mouvement
 |  | Jusqu’à 1000 cycles d’autonomie
 |  | L’outil développe un effort indépendant de l’effort fourni par l’opérateur
 |  | La tête suit en permanence la position demandée à la gâchette
 | Niveau acoustique | 72 dB
 | Masse de l’outil | De 780 à 1500 gr selon l’application
 | Effort opérateur | Environ 1 N
 | Sécurité | C’est l’opérateur qui contrôle les mouvements
 |  | Très bonne visibilité

## Slide 9: Perforateur burineur SDS-Max HR 4013C
Le prix : 850 à 900 € TT

## Slide 10
Fondé en 1915 au Japon
Leader dans le secteur de l'outillage électroportatif
Présent dans plus de 150 pays
50 000 distributeurs

## Slide 11
Outils burineur

## Slide 12
Les poignées arrière et latérale sont entièrement isolées de la partie moteur et transmission
 réduction extrême des vibrations
Par 4 ressorts

## Slide 14
Piston
Frappeur
Bielle

## Slide 15
Piston
Frappeur
Ressort actif
Outil (Burin)
Le ressort actif permet d’absorber le retour de force du frappeur sur le burin

## Slide 16
Deux contrepoids
Création de coussin d’air par pression 
Contrepoids repoussés dans la direction opposée aux piston et frappeur 
Elimination des vibrations d’avant en arrière

## Slide 17
Ressort actif
Architecture absorbant les vibrations
Amortisseur de vibrations actif et dynamique

## Slide 18
Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)
Charbons ??

## Slide 19: La découverte client
Matériaux à percer, perforer, buriner
Le lieu de travail
Matériaux à percer, perforer, buriner
    le type (quels matériaux) ?
    Les profondeurs et les diamètres ?
    Précision désirée
    Les fréquences d’utilisation ?
Le lieu de travail
    Travail en intérieur ou en extérieur ?
    Nécessité d’une autonomie ? Si oui durée désirée ?
    Le nombre d’appareils désiré ?
?

## Slide 20
Argumentaire CAP
Trouver deux arguments pour :
Le responsable d’une société 2) L’utilisateur
Caractéristiques | Avantages | Preuves
3 fonctions : perçage, perforateur et burinage | Un seul outil pour 3 fonctions  réduction des investissements  gain d’argent | Plaquette
Le moteur ralentit hors charge (burineur) | Plus de précision  travail mieux fait Pas de frappe à vide  moins de risque d’accident, moins de risque d’arrêt de travail | Démonstration

## Slide 21
Argumentaire CAP
Trouver deux arguments pour :
Le responsable d’une société 2) L’utilisateur
Caractéristiques | Avantages | Preuves
Système anti-vibration (technologie AVT) | Moins de vibration  travail plus confortable et moins de risque de TMS | Démonstration
Ergonomie Soft Grip | Meilleure prise en main  travail plus confortable et moins de douleur | Démonstration

## Slide 22
FIN

## Slide 23
MENU
Perfo-Burineur
Pince coupante