## Slide 1
BTS CCST
PRESENTATION D’UN PRODUIT TECHNIQUE

## Slide 2
Portes de garages sectionnelles

## Slide 3
Utilisateur
A qui le produit rend-il service ?
Le garage
Sur quoi le produit agit-il ?
Porte de garage sectionnelle
AUTORISER OU INTERDIR L’ACCES D’UN GARAGE PRIVE
Dans quel but le produit existe-t-il ?
Analyse du besoin

## Slide 4
Analyse fonctionnelle du besoin
Porte de garage
Utilisateur
Le garage
Normes
Motorisation
Esthétisme
Milieu ambiant
Coût
FP1
FC1
FC2
FC3
FC4
FC5
FC6

## Slide 5
Fonction | Désignation | Critère | Niveau
FP1 | Sécuriser l’accès du garage | Dimensions Configuration garage Conditions environnementales | Largeur de 3 à 8 m Hauteur de 2 à 5 m Différentes gammes (basculante, coulissante, sectionnelle…) Différents types de ferrures (z, N, L, H, N,B2 …) - Température (De – 40°C à 60°C) - Humidité (de 20% à 90%)
FC1 | Manœuvrer facilement la porte | Assistance à la manœuvre : ressort de torsion ou de traction | De 200N à 700 N
FC2 | Automatiser la manœuvre de la porte | Moteur électrique Procom 7.4 Procom 10.4 Procom 20.4 Procom Accu 2 Procom Accu2 autonome | S≤11,25 m2 12 Cycles F=750 N S≤13,75 m2 25 Cycles F=800 N S≤15 m2 50 Cycles F=1000 N S≤8 m2 5 Cycles F=400 N S≤8 m2 5 Cycles F=400 N
FC3 | Répondre aux normes en vigueur | Installation par des spécialistes Portes équilibrée et facile à actionner manuellement Secteur d’utilisation des portes sectionnelles de série 40 Prise en compte des risques possibles | EN12635 EN12604 EN13241-1 EN12604 et EN12453
FC4 | Être agréable à l’œil | Apparence Motifs Couleurs Configurations | Acier galvanisé ou bois S, M, L, D, T, cassette S,… Plus de 25 couleurs proposées Vitrage, grain, finition
FC5 | Résister au milieu ambiant | Résistance à la corrosion Charge au vent Etanchéité à l’eau Perméabilité à l’air | Acier galvanisé et supports PVC 3 3 1,5 2
FC6 | S’adapter au prix du marché | Prix de vente | De 1230 à 1630 euros
Cahier des charges fonctionnel

## Slide 6
Motorisations
Tubauto

## Slide 7
FC2 : Automatiser la manœuvre de la porte de garage
Fonction globale
Automatiser l’ouverture et la fermeture de la porte de garage
A-0
Motorisation TUBAUTO
Porte manuelle
Porte motorisée
Energie électrique
Configuration (courses, sensibilité, acquisitions détecteurs,…)
Réglage (Code digicode,…)
Télécommande
Pertes : énergie thermique

## Slide 8
Télécommande
Ondes électromagnétiques
Prise secteur monophasée
Transformateur
Micro controleur
Antenne
Interface relais-transistors
Limitation de courant
Résistance de Shunt
Micro controleur
Moteur à courant continu
Réducteur
Courroie Kevlar-Pignon
Chariot de guidage-Rail
Crosse d’entrainement
Détecter l’action de l’utilisateur
Véhiculer le signal de commande
Relier en électricité
Adapter l’énergie
Réceptionner le signal de commande
Interpréter le signal
Commander le moteur
Contrôler couple moteur-effort porte
Traiter les données
Convertir l’énergie électrique en énergie mécanique de rotation
Adapter l’énergie mécanique de rotation
Transmettre la puissance et Rendre le système irréversible
Vis sans fin-roue dentée
Transmettre l’énergie mécanique
Convertir le mouvement de rotation en translation
Relier la porte au mécanisme
Prendre en compte la commande de l’utilisateur
Emettre un signal
Alimenter en électricité
Capter le signal
Ouvrir ou fermer la porte de garage
Générer un mouvement de translation
Générer un mouvement de rotation
Générer les informations et les ordres de commandes
FC2 : Automatiser l’ouverture ou la fermeture de la porte du garage
Permettre l’ouverture manuelle de la porte de garage
Désolidariser le chariot de la courroie
Mécanisme de débrayage
Sécuriser l’accès au garage
Interdire l’accès forcé
Mécanisme de verrouillage
Fonction de service
Fonctions techniques
Solutions technologiques retenues
FAST
Tendeur automatique
Maintenir la tension de la courroie

## Slide 9
Prise secteur monophasée
Transformateur
Micro controleur
Antenne
Interface relais-transistors
Limitation de courant
Résistance de Shunt
Moteur à courant continu
Réducteur
Courroie Kevlar-Pignon
Chariot de guidage-Rail
Crosse d’entrainement
Vis sans fin-roue dentée
Mécanisme de débrayage
Tendeur automatique

## Slide 10
Organisation structurelle : chaine fonctionnelle
Information visuelle
(Télécommande)
Résistance de Shunt
Cellules photoélectriques
Carte électronique de commande (circuit logique programmable)
Diodes carte électronique
Eclairage LED
Feu de signalisation
Intensité courant : fin de course ou obstacle
Réseau domestique monophasé EDF
Cordon alimentation circuit protégé
Transformateur
Relais
Moteur à courant continu
Vis sans fin - Réducteur
Pignon - Courroie
Chariot guidage
Biellette
Porte en position initiale
Porte en position finale
MANŒUVRER LA PORTE
Pertes

## Slide 11
Télécommande
Prise secteur monophasée
Transformateur
Micro controleur
Antenne
Interface relais-transistors
Limitation de courant
Résistance de Shunt
Moteur à courant continu
Réducteur
Courroie Kevlar-Pignon
Chariot de guidage-Rail
Crosse d’entrainement
Vis sans fin-roue dentée
Mécanisme de débrayage
Mécanisme de verrouillage
Tendeur automatique
Ondes électromagnétiques

## Slide 12
Le client est un poseur, l’informer sur les conditions d’installation et de sécurité…

## Slide 13
Installation porte de garage
Rails de guidage
Ressort de torsion
Galets
Châssis
Equerres de suspente
Panneaux : acier galvanisé isolés
Charnières centrale
Câbles

## Slide 14
Montage des ressorts de torsion

## Slide 15
Réglage des ressorts de torsion

## Slide 16
Réglage des butées de fin de course

## Slide 17
Raccordement électrique, trajet d’apprentissage, apprentissage des émetteurs,….

## Slide 18
Sécurité

## Slide 19
Réglage des efforts
Contrôler couple moteur-effort porte

## Slide 20
Système « anti-intrusion »
Schéma cinématique du verrouillage
A l’ouverture de la porte
A la fermeture de la porte
Interdire l’accès forcé

## Slide 21
Débrayage manuel
Embrayage automatique
Désolidariser le chariot de la courroie

## Slide 22
Confort

## Slide 23
Fiabilité et simplicité

## Slide 24
Caractéristiques techniques

## Slide 25
Rassurer le client…

## Slide 26
Merci pour votre écoute…