## Slide 1
LES RACCORDEMENTS NECESSAIRES
A UNE HABITATION INDIVIDUELLE

## Slide 2
Énergie, assainissement, eau, communication, la maison individuelle doit être branchée… Une somme d’opérations qui réclament compétences, organisation et budget.

## Slide 3
Raccordement :
Au réseau d’eau potable
• Au tout-à-l’égout
• Aux eaux pluviales
• Au réseau électrique
• Au réseau de communication
• Au gaz de ville
SIX OPÉRATIONS DE RACCORDEMENT

## Slide 4
EMPLOI DES CODES COULEUR POUR
LES CANALISATIONS ENTERRÉES DE RACCORDEMENT
Bleu : canalisation d’eau potable
Marron : canalisation d’assainissement
Rouge : canalisation électrique
Vert : canalisation du réseau de communication
Jaune : canalisation du gaz

## Slide 5
I) - RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’EAU POTABLE
Une maison sans eau ça n’existe pas !
Le branchement doit être effectué par le distributeur d’eau dans le respect de règles très précises pour garantir une alimentation en eau de qualité et le bon fonctionnement du compteur.

## Slide 6
I) - RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’EAU POTABLE
1 - Conduite de la ville
2 - Vanne d’arrêt concessionnaire
3 - Regard
4 - Compteur d’eau
5 - Robinet d’arrêt propriétaire
6 - Clapet antipollution
7 - Canalisation
8 - Réducteur de pression (≈3bars)
9 - Filtre optionnel
La demande de raccordement à l’eau doit être faite auprès de la mairie mais c’est le distributeur et gestionnaire (concessionnaire) d’eau (SUEZ, VEOLIA, SAUR…) qui réalise le raccordement jusqu’au compteur.
Schéma type de raccordement eau potable :

## Slide 7
Remarque : des solutions existent pour améliorer la qualité et le traitement de l’eau
I) - RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’EAU POTABLE
Ex : Installation d'un filtre avec robinet et bipasse

## Slide 8
II) - RACCORDEMENT AU TOUT-À-L’ÉGOUT (RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT)
Eaux usées : Comprend les eaux ménagères en provenance de la cuisine, de la salle de bain et les eaux rejetées par les toilettes, chargées en azote et en germes fécaux.
Raccordement au réseau d’assainissement (traitement des eaux usées) : Obligatoire (Article L1331-1 du code de la Santé Publique).
Travaux de branchement : C’est le gestionnaire qui les réalise jusqu’au regard posé en limite de propriété.
Remarque : La conformité de l’installation doit être vérifiée car il sera obligatoirement demandé en cas de vente de la maison.

## Slide 9
III) - RACCORDEMENT AUX EAUX PLUVIALES
Réseaux qui assure une évacuation des eaux pluviales directement vers le milieu naturel, afin de ne pas saturer les réseaux d’eaux usées.
La séparation des réseaux permet donc :
D’empêcher le déversement d’eaux usées vers le milieu naturel
De limiter les volumes d’eaux claires à traiter en station d’épuration et par conséquence d’en améliorer l’efficacité et d’en limiter le coût

## Slide 10
IV) - RACCORDEMENT AU RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ
Faire la demande auprès d’Enedis (ex-ERDF) :
Préciser la puissance maximale → permet de dimensionner l’installation.
Raccorder dépend → de la puissance, plus elle est importante plus cela coûtera cher.
Souscrire un contrat chez un fournisseur.
Remarque : Avant la mise en service de l’installation, le Consuel (Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité) doit délivrer un certificat de conformité.

## Slide 11
V) - RACCORDEMENT AU RÉSEAU COMMUNICATION (TÉLÉPHONE OU FIBRE)
Le lieu de l’habitation est éligible à la fibre, alors pas d’hésitation branchez-la.
Si la fibre1 n’est pas encore prévue, passer par ADSL2 et le raccordement au réseau de téléphone, se rapprocher d’un opérateur téléphonique (Orange, Free, SFR….)
Remarque : Depuis le 15 novembre 2018, une ligne de téléphone fixe ne peut plus être installer. Concrètement, il faut désormais passer par un raccordement IP sur fibre optique, support cuivre (ADSL) ou par satellite.
(1)Fibre optique : technologie de transmission de l'information et de communication à Très Haut Débit
(2)ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line)

## Slide 12
IV) - RACCORDEMENT AU GAZ DE VILLE
Se raccorder au gaz n'est quasiment plus réalisable !
En effet avec la Réglementation environnementale 2020 (RE2020), il n'est presque plus possible de s'y raccorder sauf si le permis de construire de la maison a été déposé avant le 31 décembre 2023 dans le cadre d'un lotissement desservi par le gaz.
Mais à partir de 2024, ce ne sera plus possible !
La demande est à faire auprès de GRDF.

## Slide 13
FIN DES RACCORDEMENTS
A UNE HABITATION INDIVIDUELLE

## Slide 14
Exemples et exercices de raccordements
en eaux sanitaires et usées

## Slide 15
Réseau sanitaire d’une maison

## Slide 16
Schéma réseau sanitaire d’une maison

## Slide 17
Quel diamètre choisir pour un tuyau de plomberie ?
Le cuivre, une valeur sûre
Le PER, le moins cher
Le multicouche, un bon compromis

## Slide 18
Schéma alimentation de l’eau en PER
Travail à faire :
Mettre en couleur bleu l’alimentation eau froide
Mettre en couleur rouge l’alimentation eau chaude
Repérer le Φ de chacun des tuyaux d’alimentation
*
* Groupe de sécurité pour chauffe eau électrique obligatoire (réglementation (DTU 60.1))
Collecteur à vanne

## Slide 19
Travail à faire :
Mettre en couleur bleu l’alimentation eau froide
Mettre en couleur rouge l’alimentation eau chaude
Correction : Schéma alimentation de l’eau en PER
* Groupe de sécurité pour chauffe eau électrique obligatoire (réglementation (DTU 60.1))

## Slide 20
Correction : Schéma alimentation de l’eau en PER
Φ 25
Φ20
Travail à faire :
Mettre en couleur bleu l’alimentation eau froide
Mettre en couleur rouge l’alimentation eau chaude
Repérer le Φ de chacun des tuyaux d’alimentation
* Groupe de sécurité pour chauffe eau électrique obligatoire (réglementation (DTU 60.1))
Φ16

## Slide 21
Quel diamètre choisir pour un tuyau d’évacuation PVC ?
Remarque 2 : Marquage tuyau évacuation PVC
Remarque 1 : Φ int/ext minimum en mm pour respecter la réglementation (DTU 60.11)
Groupe de sécurité obligatoire

## Slide 22
Schéma évacuation de l’eau en PVC
Travail à faire :
Mettre en couleur bleu les évacuations des eaux usées
Repérer le Φ de chacun des tuyaux d’évacuation

## Slide 23
Correction : Schéma évacuation de l’eau en PVC
A chaque raccordement son Φ qui peut aussi dépendre de la longueur de raccordement
Φ 40
Φ 40
Φ 40
Φ 40
Φ 32
Φ 32
Φ 32
Φ100
Φ100
Φ110
Φ125
Φ 32

## Slide 24
Fin de raccordements
en eaux sanitaires et usées